OPŠTINA ŠAVNIK

Sekretarijat lokalne uprave

Broj:03-352-UPI-8/1

Šavnik,23.02.2015 .god.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU  POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ: 545 KO TUŠINJA,

U PUP-u OPŠTINE ŠAVNIK DO 2020.godine, U ŠAVNIKU

PODNOSILAC ZAHTJEVA: Čurović Milivoje    Boan- Šavnik.

PRAVNI OSNOV: Pravni osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova sadržan je u članu 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08,40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i  PUP-u opštine Šavnik do 2020.godine, usvojenom Odlukom o donošenju PUP-a opštine Šavnik do 2020.godine (Sl. list CG – opštinski propisi br. 11/14)

POSTOJEĆE STANJE: Katastarska parcela broj:545 po  listu nepokretnosti prepis br. 188, pravni odnos  raspolaže imovinom na osnovu saglasnosti broj 361 od 16.02.2015 god. ovjerene kod osnovnog suda Nikšić date od strane Čurović Rajka  površine 2035m2.

PLANIRANO STANJE: PUP-om opštine Šavnik, kriterijumi i smjernice za izgradnju i rekonstrukciju objekata i izvođenje radova na prostorima za koja se ne planira donošenje lokalnog planskog dokumenta, uređenje teritorije sela i izgradnja objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

1) Pravila građenja sa smjernicama sa urbanističko-tehničkim uslovima za uređenje i izgradnju prostora.

U cilju povećanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje važno je da naselja budu locirana i da se razvijaju periferno u odnosu na velike površine poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredne objekte locirati na higijenskoj udaljenosti od stanbenih objekata.

Nove objekte graditi u skladu sa visokim stepenom zaštite prirode, bez krčenja šuma, bez ugrožavanja vodotoka, sa primjenom visokih tehnologija i zaštiti zemljišta, voda, vazduha, flore i faune.

Parcela mora imati pristup sa javne površine kolske ili makar pješačke saobraćajnice.

Uslovi gradnje i regulacije

Novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju uvučenu min. 5m od regulacione linije puta.

Minimalna međusobna udaljenost objekta od susjedne parcele iznosi 5,0 m

Katastarska parcela:

- Broj:  broj 545 KO TUŠINJA

- Gabarit: pravilan

- Površina parcele: 2035m2.

- Regulaciona linija: linija putnog pojasa

- Građevinska linija:  minimalno 5 m od spoljne ivice putnog pojasa

Poljoprivredni objekat –proizvodnja meda

- Dimenzije objekta u osnovi:9,00m x 7,00m

- Spratnost :prizemlje + potkrovlje

-     Krov objekta projektovati kao dvovodni  sa karakterističnim slomljenim zabatima ili kao  četvorovodne  preporučeni nagib krovnih ravni je 45º.

-  rješenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na sopstvenu parcelu,

U materijalizaciji objekta preporučuje se upotreba  lokalnih materijala ( drveta i kamena), a dozvoljena je i upotreba savremenih materijala;  za krovni pokrivač moguće je koristiti lim, drvo ili crijep, sa karakteristikama koje odgovaraju lokalnim klimatskim uslovima

Konstruktivni sistem: Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju vodeći računa o važećim pravilnicima i propisima iz ove oblasti

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton („Sl. list SFRJ“,broj 11/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl. list SFRJ“, broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90) i ostali važeći propisi za građenje u seizmičkim područjima

- Tehnički propisi o opterećenju zgrada

Pri izradi glavnog projekta moraju se poštovati tehničke preporuke EPCG i to:

-     Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

-     Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

-    Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

-   Tehnička preporuka TP-1b- distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

Oblikovanje prostora i primjena materijala:

-  U oblikovnom smislu objekat uklopiti u okolni ambijent i to upotrebom kvalitetnih materijala, savremenim arhitektonskim rješenjima i dr.,

- Arhitektonski izgled i obradu objekta prilagoditi njegovoj namjeni i građevinskom nasljeđu.

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Šavnički kraj se nalazi u zoni planinskog kontinenetalnog klimatskog pojasa. Srednje godišnje temperature kreću se od 3°C u visokoplaninskim zonama do 8°C u Šavniku. Broj dana sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 10°C kreće se od 100 do 140. Makslimalna količina padavina je u kasnoj jeseni i izrazitim minimumom u julu mjesecu. Broj dana sa sniježnim pokrivačem višim od 30cm kreće se od 20 u najnižim do preko 180 u najvišim predjelima.

Uslovi  za  geotehničke  i  seizmičke  radove:

Kod izrade projektne dokumentacije obavezno koristiti rezultete seizmogeološke i seizmičke mikrorejonizacije iz elaborata seizmičke mikrorejonizacije područja Šavnika. U skladu sa tim sve konstruktivne elemente objekta računati na 7 0 MKS

POSEBNI USLOVI: Tehničku dokumentaciju uraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13), a u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu objekata

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti sve potrebne instalacije. Na tehničku dokumentaciju, je potrebno pribaviti elektroenergetsku saglasnost.

- glavni projekat,  izrađen u deset primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj  digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova je kopija plana.

OBRADIO:

Jagoš Tomić

DOSTAVLJENO:					                v.d S E K R E T A R -a

1x Imenovanom					                    Dušan Radanović

1x Uz predmet

1x arhivi