CRNA GORA

OPŠTINA ŠAVNIK

-Sekretarijat lokalne uprave-

Br.03-352-UPI-15

Šavnik, 10.06.2015.god.

Na osnovu člana 7 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Odluke o donošenju Prostorno urbanističkog  plana Opštine Šavnik („Sl. list CG“- opštinski propisi br. 11/14 ) i podnijetog zahtjeva Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj broj 03-352-UPI-15 od 10.06.2015.god,  Sekretarijat lokalne uprave,  izdaje

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

Izdaju se urbanističko-tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dvosistemskog voda od trafostanice STS 10/0,4 kV ,,Grabovica’’ do trafostanice NDTS 10/0,4 kV ,,Grabovica’’ tunel, na lokaciji sela Grabovica i dalekovoda STS 10/0,4 kV motel Provalija do NDTS 10/0,4 kV ,,Provalija’’ tunel na katastarskoj parceli broj 1/1, knjiženoj u posjedovnom listu broj 46 KO Gornja Bukovica, kao svojina Države Crne Gore, radi rekonstrkcije priključka na elektromrežu instalacije elektro instalacije osvjetljenja tunela ,,Ivica’’ na putu Šavnik-Žabljak.

Namjena  elektoenergetskih objekata je  za napajanje električnom energijom tunela Ivica, sa pratećim sadržajima.

Lokacija planiranih objekata mora da omogući lak pristup mehanizacije i vozila objektima u fazi eksploatacije objekata.

Objekte projektovati u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova, tako da pozicioniranje i dimenzionisanje elemenata objekata omogući statičku stabilnost i bezbjedno korišćenje za predviđenu namjenu. Naročito voditi računa da projektovano rješenje zadovolji statičke analize nosivosti, seizmičke proračune, konstrukcija čitavih objekata, imajući u vidu da se područje Šavnika nalazi u VII zoni seizmičke aktivnosti po MCS.

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Sl. list SFRJ“ br. 4/74),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Sl. list SFRJ“ br. 13/78) i („Sl. list SRJ“ br. 37/95)

- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Sl. list SFRJ“ br. 16/95),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Sl. list SFRJ“ br. 65/88) i („Sl. list SRJ“ br. 18/92),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara („Sl. list SFRJ“ br. 74/90)

- Tehničke preporuke od strane EPCG AD Nikšić, Sektor za distribuciju-AD Podgorica

PRIRODNI USLOVI: Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,6º C. Najhladniji mjesec je januar,  a najtopliji jul. S obzirom da se lokacije Grabovica i Provalija  nalaze na nadmorskoj visini iznad 1000 m i da su izraženi veliki udari vjetrova, kao i drugih vremenskih nepogoda, treba voditi računa da je ugrađena oprema prilagođena tim uslovima.

Investitor je obavezan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostaviti:

- idejni projekat, odnosno glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u deset primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije(„Sl. list CG“- broj 23/14 )

- dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu,

- situaciju terena sa ucrtanim planiranim objektom i udaljenostima od postojećih objekata i saobraćajnica na katastarskoj parceli,

- izvještaj o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije,

- dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- dokaze o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat.

Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole riješi sve imovinsko - pravne odnose.

OBRADIO,                                                                               v.d. SEKRETAR-a,

Tomić  Jagoš                                                                                Radanović Dušan