CRNA GORA

OPŠTINA ŠAVNIK

-Sekretarijat lokalne uprave-

Br.03-352-UPI-14/2

Šavnik, 11.04.2016.god.

INVESTITOR:  Opština Šavnik

OBJEKAT:  Privremeno parkiralište  sa info centrom  i pomoćnim objektima

PARCELE BR: 1/7, 2/5 KO Pošćenje i 38/1 i 57/20 KO Komarnica

LOKACIJA :  PUP Opštine Šavnik

Na osnovu člana 62 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Odluke o donošenju PUP-a Opštine Šavnik do 2020. godine („Sl.list CG“- opštinski propisi br. 11/14) i podnijetog zahtjeva Opštine Šavnik  broj 03-352-UPI-14 od 08.04.2016. godine, Sekretarijat lokalne uprave i z d a j e:

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

Za izgradnju privremenog parkirališta sa info centrom i pomoćnim objektima u svemu prema PUP- u opštine Šavnik i grafičkom prilogu ovih uslova.

POSTOJEĆE STANJE

Kanjon rijeke Komarnice (njegov najatraktivniji dio – Nevidio, zaštićen kao spomenik prirode još od 1969.godine, poznat je po izuzetnim geomorfološkim i hidrološkim vrijednostima - minimalna širina 2m, dubina 400 - 600m i dužina 4 km, a naročitom prirodnom ljepotom odlikuje se i dio kanjona od Duži do Pivskog jezera.

Vodopad Skakavac - nalazi se na udaljenosti oko 100 metara od ulaza u kanjon Nevidio. Ovaj veliki

povremeni vodopad visok je preko 80m. U zimskom periodu, vodopad Skakavac je često potpuno zamrznut,

i prava je atrakcija i izazov za najhrabrije alpiniste, koji se penju uz njegov ledeni zid. Jedan je od najatraktivnijih elemenata ovog prostora, ali i šire, pa je njegova zaštita od izuzetne važnosti.

PLANIRANO RJEŠENJE

U Strateškom planu razvoja opštine 2012-2017 već je prepoznat određen broj projekata, značajnih za

oživljavanje turizma na prostoru Šavnika, od kojih je jedan od  značajnijih : izgradnja auto-kampa u blizini kanjona Nevidio, postavljanje putokaza na već markiranim stazama i dr.

Takođe predviđa se i izgradnja kontrolnog punkta na ulazu u kanjon Nevidio, izgradnja planinskog doma u Dobrom dolu; izgradnja planinskog skloništa na lokaciji Zeleni Vir; realizacija 150 kreveta u

komplementarnom i povremenom komplementarnom smještaju, u skladu sa iskazanim inicijativama);

Na platou  prirodno formiranom, gdje se vodopad Skakavica uliva u rijeku Komarnicu, nedaleko od ulaska u kanjon nevidio potrebno je projektovati parking prostr za automobile i autobuse, privremenog karaktera, u skaldu sa standardima za datu vrstu projekata.

U istoj zoni predvidjeti i info centar, sagrađen od prirodnih materijla, sa kancelarijom, suvenirnicom i stražarom i dr. sadržajima, površine oko 70,0 m2.

Locirati i mobilne toalete sa umivaonicima.

U zoni obale rijeke Komarnice locirati 4 drvene nadstrešnice sa klupama za okupljanje turista.

Analiza prirodnih karakteristika

### Geomorfološke karakteristike

Područje opštine Šаvnik kаrаkteriše postojаnje relаtivno velikih erozivnih površinа koje su posledicа prirodnog sklopа teritorije i аntropogenih аktivnosti.Nаjintenzivniji procesi erozije se jаvljаju nа terenimа sа većim nаgibom, gdje nemа šumske vegetаcije, ali i nа drugim područjimа slаbijeg intenzitetа.Što se tiče zаštite od erozije i bujicа, nа području opštine Šаvnik nije gotovo ništа urаđeno (izuzev interventnih rаdovа u koritu rijeke Bijele rаdi zаštite sаobrаćаjnice). U plаnskom periodu potrebno je intenzivirаti i sprovesti plаnirаne аntierozione rаdove u slivnim područjimа Šаvničke rijeke.

### INŽENJERSKO-GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Teren na području grada Šavnika je visokoplaninskog  tipa, a glavni naseljski dio je u aluvijalnim zaravnima vodotoka Bijele, Bukovice i Šavničke rijeke. Ograničeno je povoljan za izgradnju objekata sa aspekta inženjerskogeoloških uslova zbog više prirodnih ograničenja. Zbog toga je potrebno prethodno pripremiti teren za izgradnju objekta i definisati posebne uslove gradnje za pojedine kategorije objekata.

Geoseizmičke karakteristike

Premа seizmičkim istrаživаnjimа područjа,vjerovаtnoćа pojаvljivаnjа zemljotresа u izučаvаnom regionu, sа određenim efektimа u tаčki posmаtrаnjа, premа izvedenim izrаzimа iznosi 63,2%.

Nа osnovu nove Kаrte regionаlizаcije teritorije Crne Gore, proističe dа urbаno područje Šаvnikа pripаdа  Zoni VII° MCS stepenа seizmičnosti, а dа se i cijelа teritorijа Šаvnikа može ocijeniti sа seizmičkim intenzitetom od VII° MCS.

KLIMATSKI USLOVI

Područje Šavnika, sa svojom izraženom topografskom strukturom terena ispresijecanom rijekama i izraženim kanjonima, ima veoma raznolike klimatske osobine. Ljeta su umjereno topla, zime jake sa sniježnim padavinama.

Temperatura vazduha

Šavnik ima prosječnu godišnju temperaturu od 9.3ºC. Najtopliji mjeseci su jul i avgust sa oko 19.1ºC, a najhladniji je januar sa -0.8ºC. Samo janaur ima prosječnu mjesečnu temperatru koja je ispod nule.

Prosječno godišnje Šavnik ima oko 76 ljetnjih dana (T>25ºC), a maksimalan broj ljetnjih dana iznosi 87 dana godišnje. Prosječno avgust ima najviše ljetnjih dana, oko 25 dana. Prosječno godišnje Šavnik ima oko 99 mraznih dana. Maksimalno ima oko 126 mraznih dana godišnje.

Padavine

Prosječna godišnja količina kiše iznosi oko 1890 mm. Maksimalna godišnja količina iznosi 3086 mm. Ova činjenica ukazuje na to da je vodni potencijal ovog kraja veliki klimatski resurs.

Prosječno godišnje ima oko 58 dana sa sniježnim pokrivačem.Maksimalno godišnje bude oko 98 dana sa sniježnim pokrivačem.

Oblačnost i osunčanost

Srednja godišnja oblačnost iznosi oko 5.8 desetina tj. prosječno je oko 58% neba pokriveno oblacima. Period januar, februar, novembar i decembar ima najveću  prosječnu oblačnost. U ovom periodu oko 60% do 70% neba je pokriveno oblacima, a najmanje u junu, julu i avgustu kada je prosječno oko 40% do 50% neba pokriveno oblacima.

Vjetar

U tabeli su dati podaci o učestalosti i jačini vjetra za opštinski centar Šavnik:

| PRAVAC | N | N/E | E | S/E | S | S/W | E/W | N/W | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učestalost % | 17 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 41 |
| Srednja jačina u boforima | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,2 |  |
| N – sjever; S – jug; E – istok; W – zapad i C – tišine |

USLOVI OD INTERESA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Kroz projekat uređenja prostora potrebno je obraditi i aspekt očuvanja i oblikovanja sredine kao dispoziciju elemenata urbane opreme, vizuelnih komunikacija i likovnih intervencija u prostoru.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere zaštite životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“ broj 48/08).

Investitor je dužan podnijeti zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Prije početka radova Investitor je dužan da pribavi saglasnost za izvođenje predmetnih radova u okvirima nadležnosti Javnih preduzeća: Elektrodistribucija Žabljak, D.O.O,,Komunalne djelatnosti’’ Šavnik.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Projektno-tehničku dokumentaciju  uraditi u skladu sa članom 79 i 80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG'',br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)  i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (,,Sl. list CG“ br. 23/14).

PROJEKAT MORA OBAVEZNO DA SADRŽI SLEDEĆE PRILOGE

Opšti dio:

- rješenje o registraciji preduzeća sa licencom za projektovanje , rješenje o vodećim i odgovornim projektantima, ovlašćenje za projektovanje za svakog projektanta, potvrda o medjusobnoj usaglašenosti faza , kopija urbanističko tehničkih uslova.

Arhitektonski dio:

- projektni dodatak potpisan od strane investitora , opis objekta , bilans površina, geodetsku situaciju postojećeg stanja, snimak postojećeg stanja objekta (ako se radi rekonstrukcija) situaciju planiranog stanja (sa obaveznim analitičkim podacima  o udaljenostima , visinama, granicom urbanističke parcele, uredjenjem slobodnih površina sa ogradom predmetne urbanističke parcele),

Vodovod i kanalizacija:

Uslovi za izradu tehničke dokumentacije od D.O.O,,Komunalne djelatnosti’’ Šavnik, tehnički opis, predmjer radova  i sve potrebne crteže (situacija, osnove, presjek kroz kanalizaciju i aksonometrija vodovoda) prema propisima za ovu fazu  tehničke dokumentacije i posebni hidraulični proračuni unutrašnje, vodovodne i kanalizacione mreže.

Elektroinstalacije:

Investitor pri izradi tehničke dokumentacije mora poštovati  Tehničke preporuke EPCG i to:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP

- Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

- Tehnička preporuka TP-1b-distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG10/04kV.

- Deset primjeraka ovjerene i revidovane tehničke dokumentacije (idejni ili glavni proajekat) od kojih je sedam primjeraka u digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu  radi ovjere prema važećem Zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

- Dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo  idejni, odnosno glavni projekat u skladu sa članom 71. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

- Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole neophodno je regulisati imovinsko pravne odnose na katastarskim parcelama.

DOSTAVLJENO:  Investitoru, u spise predmeta  i  arhivi.

OBRADIO                                                                                          v.d.SEKRETAR-a,

Jagoš Tomić                                                                                          Dušan Radanović