OBRAZAC  3

Opština Šavnik

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 88/18

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 32

Mjesto i datum: Šavnik, 02.08.2018. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Šavnik objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA

adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik

(predmet javne nabavke)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	40

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	41

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	42

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	43

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	44

NASLOVNA STRANA PONUDE	45

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	46

FINANSIJSKI DIO PONUDE	52

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	53

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	54

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	55

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	56

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	62

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	67

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	72

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	73

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Šavnik | Lice/a za davanje informacija: Vlado Bečanović |
| --- | --- |
| Adresa: Šavnik bb, | Poštanski broj: 81450 |
| Sjedište: Šavnik | PIB: 02023938 |
| Telefon: 040 266 108 | Faks: 040 266 108 |
| E-mail adresa: sosavnik@t-com.me | Internet stranica: www.savnik.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za adaptaciju sistema javne rasvjete na području Opštine Šavnik po karakteristikama, vrsti i opisu definisanom tehnickom specifikacijom, a u skladu sa CPV nomenklaturom, i podrazumijeva 100% finansiranje od strane izabranog ponudjača, sa rokom plaćanja naručioca u trajanju od 10 (deset) godina, a na bazi jednakih mjesečnih anuiteta.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45315100-9 Elektrotehnicke instalacije 45316000-5 Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih sistema 31527260-6 Sistemi rasvjete

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti    165.000,00 € sa PDV-om

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br.64/17 od 06.10.2017.godine ) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi : Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

( odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

( dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je:

Izvođač je dužan da izvrši predmetne radove u skladu sa Tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. NARUČILAC je izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao danom prijema Rješenja o imenovanju stručnog nadzora od strane Izvođača.

- Mjesto izvršenja ugovora je Opština Šavnik.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

( Engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

( opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

( najniža ponuđena cijena					broj bodova  55

( kvalitet								broj bodova  45

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 14:00  sati, zaključno sa danom 24.08. 2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Šavnik bb zgrada Opštine.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Šavnik, Šavnik bb, 81450 Šavnik.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.08.2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama zgrade Opštine Šavnik na adresi Šavnik bb.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, odredila je rok za podnošenje ponuda u predmetnom postupku javne nabavke na 22 dana, s obzirom na kratku građevinsku sezonu u Šavniku, a na osnovu člana 90 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list. CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), rok za podnošenje ponuda je skraćen na 22 dana.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:

Naručilac će plaćanje Ugovorene vrijednosti izvršiti u roku od 10 (deset) godina u jednakim mjesečnim anuitetima, od dana prijema izvršenih radova od strane Nadzornog organa Naručioca.

Način plaćanja je:

Virmanski, preko žiro računa. Naručilac će obezbijediti 20 solo mjenica i mjeničnih ovlašćenja koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču.

Izvođač je u obavezi da tokom trajanja ugovora svaki mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu, dostavlja Naručiocu mjesečni izvještajo rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije za prethodni mjesec.

Mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci praćenja, mjerenja i verifikacije koji se obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj adaptaciji ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja eneregtske efikasnosti.

U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primo-predaje radova a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je Izvođač ponudio.

Naručilac je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. Mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije se smatra odobrenim kada ovlašćeno lice Naručioca isti potpiše i ovjeri.

Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije Naručilac je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta.

Ukoliko Naručilac ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama Naručioca. Ukoliko su primjedbe opravdane, Naručilac može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok Izvođač ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

( Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 15 dana duže od dana isteka roka za izvođenje predmetnih radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odspajanje, demontaža, odvoz i deponovanje svih postojećih svetiljki sa odlaganjem na mjesto koje odredi Investitor | Izvršiti popis svih demontiranih svjetiljki po tipu, snazi i stanju, za svako mjerno mjesto/lokaciju, shodno uputsvu Investitora. | kom | 158 |
| 2 | Geodetsko obilježavanje totalnom stanicom i snimanje položaja stubova, mjernih mjesta, trasa za polaganje novih napojnih kablova za izmještanje ormara javne rasvjete | Radove izvesti stručno, kvalitetno i pridržavajući se svih propisa iz ove oblasti | kom | 158 |
| 3 | Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE Ø160 i pratećeg pribora i izrada kablovske kanalizacije na mjestima prolaza ispod saobraćajnica. | Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi | m1 | 100 |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža napojnog kabla | Nadzemni samonosivi snop kabla tipa NFA2X sa izolacijom XLPE 2x16 mm2, 0,6/1 kV, uključujući svu ovjesnu opremu potrebnu za instalaciju. | m1 | 700 |
| 5 | Isporuka i ugradnja AB stubova 9/315 | Isporuka i ugranja AB stubova 9m visine u već pripremljenje rupe sa zalivanjem betonom MB 20 ( prosječno 1m3 betona po stubu ). | kom | 16 |
| 6 | Isporuka i ugradnja AB stubova 9/1000 | Isporuka i ugranja AB stubova 9m visine u već pripremljenje rupe sa zalivanjem betonom MB 20 ( prosječno 1m3 betona po stubu ). | kom | 20 |
| 7 | Mašinski iskop rupa za ugradnju AB stubova | Mašinski iskop rupa za ugradnju AB stubova | m3 | 20 |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 1 za svijetlotehničku klasu M3 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 1 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M3 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 7,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3,5m Trotoar: jednostrano 1m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 7m Dužina lire:Svjetiljka se montira direktno na vrh stuba Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -1,0 m Raspon stubova: 32 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 45 |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 2 za svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 2 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 5,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x2,5m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 7m Dužina lire: 1m Udaljenost stuba od ivice kolovoza: 0 m Raspon stubova: 31 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | Kom | 4 |
| 10 | Nabavka, isporuka i montaža urbane svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED urbane svjetiljke TIP 3 za svijetlotehničku klasu P2 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 3 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Urbana svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Urbana svjetiljka treba da bude pogodna za vertikalnu ugradnju direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Ponuđač je u obavjezi dap o potrebi isporuči I ugradi reducire . Reduciri moraju biti izrađeni od čeličnih profila i antikorozivno zaštićeni metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Urbana svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla ili polikarbonata, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 08. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Urbana svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Urbana svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Urbana svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu P2 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 6m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3m Trotoar: Sa jedne strane saobraćajnice 2m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 5m Dužina lire:Svjetiljka se montira na vrh stuba Udaljenost stuba od ivice kolovoza: 0 m Raspon stubova: 18 m Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 7 |
| 11 | Nabavka, isporuka i montaža urbane svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED urbane svjetiljke TIP 4 za svijetlotehničku klasu P2 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 4 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Urbana svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Urbana svjetiljka treba da bude pogodna za vertikalnu ugradnju direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Ponuđač je u obavezi dap o potrebi isporuči I ugradi reducire. Reduciri moraju biti izrađeni od čeličnih profila i antikorozivno zaštićeni metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Urbana svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla ili polikarbonata, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 08. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Urbana svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Urbana svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Urbana svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu P2 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 6,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3,0m Trotoar: sa jedne strane saobraćajnice 2m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 5 m Dužina lire: svjetiljka se montira direktno na stub Udaljenost stuba od ivice kolovoza: 0 m Raspon stubova: 18 m Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 8 |
| 12 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 5 za svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 5 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 7,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3,5m Trotoar: Sa jedne strane saobraćajnice Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 5,5m Dužina lire: Svjetiljka se montira na liru dužine 0,2m Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -1 m Raspon stubova: 20 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 21 |
| 13 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 6 za svijetlotehničku klasu M5 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 6 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M5 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 6,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 5m Dužina lire: svjetiljka se montira na liru dužine 0,7m Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -1,4 m Raspon stubova: 20 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 28 |
| 14 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 7 za svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 7 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M4 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 6,0m Saobraćaj: dvosmjerni 2x3m Trotoar: Sa jedne strane saobraćajnice 1,2m Raspored stubova: jednostrani Visina montaže svjetiljke: 8,0m Dužina lire: svjetiljka se montira na liru dužine 0,1m Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -0,5 m Raspon stubova: 30 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 22 |
| 15 | Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 8 za svijetlotehničku klasu M5 prema EN 13201-2 iz 2015 PROFIL 8 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu) | Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla. Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”. Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu. Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove. Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K. Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70. Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C, Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C), Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata. Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%. Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09. Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem). Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije. Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Led drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%. Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA. Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz. Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezalatno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svetiljci. Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim. Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,97 u nominalnom režimu rada. Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu. Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača. Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007 ili RAL 9023. Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M5 prema EN 13201-2 iz 2015 za sledeće uslove: Profil saobraćajnice: 5,0m Saobraćaj : dvosmjerni 2x2,5m Raspored stubova: jednostrano Visina montaže svjetiljke: 6,5m Dužina lire: 0,1m Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -0,1 m Raspon stubova: 32 m Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan Kolovoz: R3, qo:0,08 Faktor održavanja MF=0.85 Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta. Ponuđač u ponudi za ponuđenu LED svetiljku mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %. | kom | 23 |
| 16 | Nabavka, isporuka i montaža metalnih lira | Nabavka, isporuka i montaža metalnih lira od čeličnih profila ø 60mm dužine 100mm, sa šelnom za AB stubove. Lire treba da budu antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje rezultate. | kom | 24 |
| 17 | Farbanje postojećih metalnih stubova javne rasvjete | Farbanje vršiti epoksi-poliuretanskim sistemom boja, za dugi vijek trajanja (preko 15 godina) i za kategoriju atmosferske korozivnosti C2: - Osnovni premaz: 2K-Epoksi (epoksi-poliamido amin) 1x100 μm - Završni premaz: 2K-Poliuretanski (alkid/akril izocijanit) 2x60 μm Ukupna debljina suvog filma (DSF): min. 160 μm. Epoksidni poliuretanski sitem je marke Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, Zvezda Helios ili Vitex hermes. Izvršiti kvalitetnu pripremu površine prije nanošenja premaznih sredstava, što podrazumijeva potpuno uklanjanje produkata korozije i slabo vezanih starih premaza (na površinama se može ostaviti samo postojeću zaštitu koja ima dobru adheziju). Postojeće premaze je potrebno ukloniti ako je moguće u cjelosti. Ovu operaciju izvršiti mehaničkim putem (čekići, obijači, strugači, čelične četke idr). Djelove koji se zbog nepristupačnosti ne mogu očistiti na ovaj način, očistiti ručno: brusnim papirom. Površine koje su premazane postojećim premazom koji dobro prijanja na podlogu a ne može se odstraniti moraju se po cijeloj površini ohrapaviti brusnim papirom prije nanošenja prvog premaza. Nakon ovih operacija a prije nanošenja premaza neophodno je izvršiti odprašivanje suvim četkama. Na pripremljenu podlogu nanijeti osnovni premaz u jednom sloju na cijeloj površini. Zatim nanijeti završni premaz u dva sloja na cijeloj površini. Ove operacije se vrše nanošenjem -utrljavanjem i to koristeći kao sredstvo četku za farbanje sa karakteristikama: širina 4 cola, od prirodne (svinjske) dlake. Boje (nijanse) sva tri sloja moraju biti različite, pri čemu je obavezno da osnovni premaz mora ostaviti karakterističnu latex površinu koja izgleda lakirana i gdje se jasno vidi da nema ljuspaste korozije, a završni: prvi završni premaz RAL 7042 ili RAL 7040 a poslednji završni premaz RAL 9006 ili RAL 7016 po izboru nadzora | kom | 22 |
| 18 | Nabavka i montaža ormara i oprema za komandovanje i nadzor nad sistemom javne rasvjete | Oprema se ugrađuje u odgovarajuće elektro ormane IP 65 i IK09 zaštite pored trafo – stanica. Elektro orman izvan trafo- stanice kako bi se omogućio (bezbjedan) pristup serviserima u svako doba dana. Obaveza Naručioca je da obezbijedi lokaciju i potrebne dozvole za postavljanje elektro-komandnog ormana. Specifikacija elektro opreme u ormanima: Kontroler za rad lokalnog sistema (ogranka), očitavanje mrežnog analizatora (brojila) i komunikacija sa nadzorno-upravljačkim računarom u centru (kod Naručioca). Kontroler mora da ima potreban broj upravljačkih izlaza za uključivanje /isključivanje ogranka rasvete. Potreban broj digitalnih ulaza za kontrolu ispravnosti osigurača, kontaktora otvorenosti vrata ormana, detekciju nestanka mrežnog napajanja i sl. Potreban broj analognih (V i A i Ohm) ulaza za prihvat mjerenih parametara. Mrežni analizator (napon, struja, snaga, energija). Komunikacioni modul za komunikaciju sa centrom GSM/GPRS/3G. Komunikacioni modul mora biti programiran tako da komunicira sa centrom za nadzor i upravljanje, a ujedno i lokalnu da šalje podatke/poruke ovlašćenim licima u slučaju potrebe. Takođe komunikacioni modul mora da ima mogućnost da primi komande direktno od ovlašćenog lica sa spiska ovlašćenih lica (brojeva) u kontroleru koji se zadaju iz centra . Sva komunikacija sa kontrolerom se arhivira u centru. Aktivan UPS sa autonomijom za bezbjedno slanje informacije o prekidu glavnog napajanja u trajanju 10 minuta. Odgovarajući broj kontaktora, osigurača i sva ostala elektro oprema poznatih svjetskih proizvođača. Obim isporuke obuhvata i korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku. Mjerno upravljački ormani postavljaju se neposredno pored postojećih ormana na lokacijama na kojima se ti ormani nalaze. Naručilac preuzima obavezu da omogući pristup lokacijama postojećih mjerno upravljačkih ormana i snosiće sve troškove koji su u vezi sa obezbjeđenjem pristupa istim. | kom | 4 |
| 19 | Nabavka i instalacija centralnog upravljačkog sistema javne rasvjete (JN) | SCADA – program za nadzor i upravljanje Softverska aplikacija za ovu JN mora biti razvijena na platformi za razvoj SCADA sistema koja mora biti proširiva i nije vezana isključivo za jednog proizvođača elektro opreme. Cijenom obuhvatiti i svu potrebnu računarsku, komunikacionu i ostalu elektro opremu, kod Naručioca i u objektima sistema JO, potrebnu za rad sistema po ovoj JN. Računar se isporučuje sa licenciranim operativnim sistemom, bazom podataka i aplikacijom za rad (sa instalisanim svim potrebnim veznim softverima) za konkretnu JN. Svi softveri isporučuju se sa odgovarajućim licencama koje glase na Naručioca (ako je tako predviđeno od proizvođača softvera). Licence za instalaciju iz isporuke moraju biti bez vremenskog ograničenja (za isporučene verzije). Obaveza ponuđača je i obuka kadrova Naručioca rad na aplikaciji. Takođe predvidjeti i određene izmjene aplikacije na zahtjev Naručioca radi prilagođavanja njegovim potrebama. Dobavljač je u obavezi da isporuči sve potrebne licence za rad na SCADA platformi koje će glasiti na Naručioca i ovo mora biti obuhvaćeno cijenom iz ponude. Nadzorno – upravljačka aplikacija treba da prikazuje podatke sa svih mjernih mjesta u sistemu, arhiviranje podataka i njihov tabelarni i grafički pregled i štampanje podataka. Aplikacija takođe treba da omogući generisanje izveštaja (dnevnih, mjesečnih i godišnjih). Ovo može da se izvede u okviru same aplikacije ili pozivanjem eksternog programa koji omogućava složenije statističke analize prikaze (poput Excel-a iz paketa MS Office). Prateći softver za izvještaje i analize se isporučuje na računaru sa odgovarajućom licencom koja glasi na Naručioca. Sa računara kontroleri u mjerno upravljačkim ormanima dobijaju nalog za podešavanje / korekciju internog sata uključenje/isključenje rasvjete, korekciju vremena sa usklađivanjem ljetnjeg/zimskog računanja vremena. Komande se izdaju za svaki elektro orman (kontroler) posebno i nalozi mogu da se razlikuju po ograncima. Od kontrolera u elektro ormanu, računar u upravi Naručioca dobija podatke sa mrežnog analizatora po ograncima(napone,struje,snage...). Kontroler u elektro ormanu /SCADA računar generiše alarme i upozorenja i šalje informaciju putem mail- a/SMS-a licima određenim od strane Naručioca. Nadzorno – upravljačka aplikacija obezbjeđuje više stepeni zaštite /pristupa od pregleda podataka, operatorskog nivoa, servisnog nivoa do administratorskog nivoa. SCADA platforma mora obezbijediti i mogućnost Internet pristupa aplikaciji i podacima ukoliko Naručilac obezbijedi potrebne uslove za pristup preko mreže. SCADA platforma mora imati mogućnost pisanja specifičnih programskih skripti u NET (poput basica) koje bi se izvršavale u okviru aplikacije. Aplikacija mora imati korisnički meni i glavne (osnovne) poruke operatoru na crnogorskom jeziku. Obim isporuke obuhvata i korisničko uputstvo na crnogorskom jeziku, instalacione medije (CD,USB...) sa svim pripadajućim instalisanim softverima i aktivni UPS uređaj za zaštitu računarske i komunikacione opreme od strujnih udara i sa autonomijom dovoljnom za slanje obavještenja i bezbjedno isključenje sistema u slučaju nestanka napajanja el- energije. | kom | 1 |
| 20 | Izrada projekta izvedenog objekta | Projekat izvedenog objekta obuhvata definisanje položaja ormana javne rasvjete za komandovanje i nadzor nad sistemom javne rasvjete kao i svih svetiljki sa tehničkim karakteristikama. U sklopu izrade izvedenog stanja objekta treba uraditi digitalnu mapu svih objekata javne rasvjete u vidu katastra javne rasvjete sa tačnom lokacijom svih objekata. | kom | 1 |
| 21 | Izrada, ispitivanje i izdavanje sertifikata o izvedenim elektromontažnim radovima | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja. | pauš. | 1 |

Ponuđač mora dostaviti uz ponudu ovlašćenje od proizvođača LED svetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može nuditi njegove LED svetiljke na navedenom javnom nadmetanju i da je osposobljen za isporuku i ugradnju LED svetiljki.

Ponuđač je dužan u ponudi navesti tip LED svetiljke, naziv proizvođača i zemlju porijekla.

Navedeni radovi će se izvršiti u skladu sa Elaboratom adaptacije javne rasvjete urađenim od strane D.O.O. “ACOS” Rožaje.

( Garantni rok :

- Garantni rok na montirane i ugrađene svetiljke mora iznositi 20 godina od dana primo-predaje svetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu 2 godine od primo-predaje opreme.

Ponuđač, u ponudi, mora dostaviti garantnu izjavu, izdatu od proizvođača LED svetiljki, kojom proizvođač LED svetiljki izjavljuje da je garantni period za montirane i ugrađene svetiljke 20 godina od dana primo-predaje svetiljki.

Ukoliko u toku garantnog roka dođe do nedostataka ili oštećenja, koji su posljedica uobičajenog trošenja ili habanja ugrađenih svetiljki i opreme, Izvođač je dužan da o svom trošku izvrši zamjenu ili popravku takvih svetiljki i opreme i o tome pisanim putem obavijesti Naručioca.

Zamjena svetiljki i opreme podrazumijeva montiranje i ugradnju svetiljki i opreme istih tehničkih karakteristika.

( Garancije kvaliteta:

- Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja ne smije biti veća od 7 kW.

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje  kontrole kvaliteta

Obaveze ponuđača u vezi realizacije ugovora:

- Izvođač je u obavezi da u garantnom roku izvrši popravku ili zamjenu ugrađenih LED svjetiljki kao i ugrađene opreme i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prijavljivanja kvara u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane  Naručioca.

- Ugovorna kazna: Izvođač  se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od  2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene.

- Pregled i primopredaju radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača

- Pregled i primopredaju  radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača.
Komisija za pregled i primopredaju radova sačiniće Zapisnik o primo-predaji radova koji potpisuju svi članovi komisije kao i ovlašćeni predstavnik Izvođača. Sastavni dio Zapisnika o primopredaji radova su prikaz rezultata tipskih mjerenja snage električne energije na svim mjernim mjestima kao i uporedno mjerenje snage na stubovima javne rasvjete. Navedena mjerenja obavlja tehnički osposobljena osoba Izvođača u prisustvo Komisije za pregled i primopredaju radova kao i ovlašćenog predstavnika Izvođača. Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da ukupna izmjerena snaga na svim mjernim mjestima i na stubovim javne rasvjete je veća od snage koja je zagarantovana ponudom Izvođača, Komisija za pregled i primopredaju radova ima pravo da odbije potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

- Ugrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema su vlasništvo Izvođača do konačne primopredaje radova. Danom primopredaje radova, novougrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema  prelaze u vlasništvo Naručioca.

- Eventualni naknadni i viškovi radova izvodiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se saglasno analizi cijena koju daje IZVOĐAČ, a saglasnost na istu daje NARUČILAC.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Opština Šavnik

Broj: 02-031-2395/3

Mjesto i datum: 26.07.2018. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Predsjednik Opštine Mijomir Vujačić, kao ovlašćeno lice Opštine Šavnik daje

I z j a v u

da će Opština Šavnik , shodno Planu javnih nabavki broj: 02-031-231 od  30.01.2018. godine, i Izmjenama Plana javnih nabavki broj 02-031-231/1 od 02.07.2018. godine, saglasnosti Sekretarijata lokalne uprave broj: 03-031-2395/2 od 26.07.2018. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

PREDSJEDNIK,

Mijomir Vujačić

_______________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Šavnik

Broj: 02-031-2395/4

Mjesto i datum: 26.07.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 02-031-231 od  30.01.2018. godine i Izmjena Plana javnih nabavki broj 02-031-231/1 od 02.07.2018. godin za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u opštini Šavnik nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca,   Mijomir Vujačić   ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke, Milijana Ašanin

______________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Šavnik

Broj: 02-031-2395/5

Mjesto i datum: 26.07.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 02-031-231 od  30.01.2018. godine i Izmjena Plana javnih nabavki broj 02-031-231/1 od 02.07.2018. godin za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u opštini Šavnik nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Milijana Ašanin

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Vlado Bečanović

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marija Marić

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Srećko Kotlica

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Nikola Vučinić

______________________

s.r.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije Milijana Ašanin

______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

- podkriterijum najniža ponuđena cijena - maksimalan broj bodova  je 55

Maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponuđačima dodjeljuju  po formuli:

Broj bodova  =   najniža ponuđena cijena sa PDV-om     x  broj bodova

ponuđena cijena sa PDV-om

- podkriterijum kvalitet - maksimalan broj bodova  je 45

Maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu instalisanu snagu svih svetiljki, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom kriterijumu, dodjeljuju proporcionalno u odnosu na najnižu ponuđenu ukupnu instalisanu snagu svih svetiljki u nominalnom režimu rada ( ne računajući dimovanje ) po formuli:

Broj bodova =  najniža ponuđena ukupna instalisana snaga od svih ponuda   x broj bodova

ponuđena instalisana snaga ponuđača

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarači /podizvođači |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovarači /podizvođači |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | Količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| Ukupna instalisana snaga svih svetiljki |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br.64/17 od 06.10.2017.godine ) ponuđač, privredno društvo  treba da dostavi:

Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

( odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-đača;

( dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR5

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Vrsta i karakteristike sredstava i opreme Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) Godina proizvodnje Količina Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže 1 2 3 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - LDT fajl u elektronskom obliku; - Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala; - ENEC; - Deklaraciju usaglašenosti CE. Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti: - Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama; - Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike; - Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži: - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj Ugovor zaključen je  između:

NARUČIOCA: Opština Šavnik sa sjedištem u Šavniku, ulica Šavnik bb, PIB: 02023938,  Broj računa: 535-1141-51 , Naziv banke: Prva banka CG,  koga zastupa Predsjednik opštine, Mijomir Vujačić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

IZVOĐAČA___________sa sjedištem u____________, ulica_______________,Broj računa:_______________, Naziv banke:______________, koga zastupa,________________ (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

OSNOV UGOVORA

Član 1

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, broj: ____________ od ______________. godine (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija).

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda Ponuđača  (naziv Ponuđača) broj _____________ od _________________________ (u daljem tekstu: ponuda).

Navedena dokumentacija čini sastavni dio Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet Ugovora je adaptacija sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, prema ponudi IZVOĐAČA, br._______________ .

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da predmetnu nabavku iz člana 1 ovog Ugovora izvrši za  ukupnu cijenu u iznosu od  _______eura i slovima: (____) sa PDV-om, odnosno __________________eura bez PDV-a.

Eventualni naknadni i viškovi radova izvodiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se saglasno analizi cijena koju daje IZVOĐAČ, a saglasnost na istu daje NARUČILAC.

Član 4

Rok plaćanja je:

NARUČILAC će plaćanje Ugovorene vrijednosti izvršiti u roku od 10 (deset) godina u jednakim mjesečnim anuitetima, od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Način plaćanja je:

Virmanski, preko žiro računa. NARUČILAC će obezbijediti 20 solo mjenica i mjeničnih ovlašćenja koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču.

IZVOĐAČ je u obavezi da tokom trajanja ugovora svaki mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu, dostavlja NARUČIOCU mjesečni izvještajo rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije za prethodni mjesec.

Mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci praćenja, mjerenja i verifikacije koji se obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj adaptaciji ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja eneregtske efikasnosti.

U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primo-predaje radova a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je IZVOĐAČ ponudio.

NARUČILAC je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. Mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije se smatra odobrenim kada ovlašćeno lice NARUČIOCA isti potpiše i ovjeri.

Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije NARUČILAC je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta.

Ukoliko NARUČILAC ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama NARUČIOCA. Ukoliko su primjedbe opravdane, NARUČILAC može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok IZVOĐAČ ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Rok izvršenja ugovora je:

IZVOĐAČ je dužan da izvrši predmetne radove u skladu sa Tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. NARUČILAC je izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao danom prijema Rješenja o imenovanju stručnog nadzora od strane IZVOĐAČA.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Šavnik.

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvođač  se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od  2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene.

Član 7

Garantni rok :

Garantni rok na montirane i ugrađene svetiljke mora iznositi 20 godina od dana primo-predaje ugrađenih svetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu 2 godine od dana primo-predaje ugrađene opreme.

Ponuđač, uz ugovor, mora dostaviti garantnu izjavu, izdatu od proizvođača LED svetiljki, kojom proizvođač LED svetiljki izjavljuje da je garantni period za montirane i ugrađene svetiljke 20 godina od dana primo-predaje svetiljki.

Ukoliko u toku garantnog roka dođe do nedostataka ili oštećenja, koji su posljedica uobičajenog trošenja ili habanja ugrađenih svetiljki i opreme, IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku izvrši zamjenu ili popravku takvih svetiljki i opreme i o tome pisanim putem obavijesti NARUČIOCA.

Zamjena svetiljki i opreme podrazumijeva montiranje i ugradnju svetiljki i opreme istih tehničkih karakteristika.

Garancije kvaliteta:

IZVOĐAČ je dužan da dostavi Izjavu o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja ne smije biti veća od 7 kW.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje  kontrole kvaliteta

Član 8

IZVOĐAČ je u obavezi da u garantnom roku izvrši popravku ili zamjenu ugrađenih LED svjetiljki kao i ugrađene opreme, preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prijavljivanja kvara u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane  NARUČIOCA.

Član 9

Pregled i primopredaju  radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika IZVOĐAČA.
Komisija za pregled i primopredaju radova sačiniće Zapisnik o primo-predaji radova koji potpisuju svi članovi komisije kao i ovlašćeni predstavnik IZVOĐAČA. Sastavni dio Zapisnika o primo-predaji radova su prikaz rezultata tipskih mjerenja snage električne energije na svim mjernim mjestima kao i uporedno mjerenje snage na stubovima javne rasvjete. Navedena mjerenja obavlja tehnički osposobljena osoba IZVOĐAČA u prisustvo Komisije za pregled i primopredaju radova kao i ovlašćenog predstavnika IZVOĐAČA. Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da ukupna izmjerena snaga na svim mjernim mjestima i na stubovim javne rasvjete je veća od snage koja je zagarantovana ponudom IZVOĐAČA, Komisija za pregled i primopredaju radova ima pravo da odbije potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavještenje da su radovi završeni, IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 10

Ugrađene LED svjetiljke kao i ugrađena oprema su vlasništvo Izvođača do konačne primopredaje radova. Danom primopredaje radova, novougrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema prelaze u vlasništvo NARUČIOCA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11

IZVOĐAČ se obavezuje da NARUČIOCU u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda bezuslovnu i na plativu na prvi poziv garanciju izdatu od banke, na iznos 5% od vrijednosti Ugovora i sa rokom važenja 15 dana duže od dana isteka roka za izvođenje predmetnih radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

RASKID UGOVORA

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ukoliko ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

Član 13

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida izvršenja ugovora, NARUČILAC i IZVOĐAČ dužni su da preduzmu sve neophodne radnje radi zaštite do tada izvršenih radova od propadanja, a troškove zaštite istih snosi ona ugovorna strana čijom je krivicom došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova. U slučaju sporazumnog raskida troškove zaštite radova snose ugovorne strane zajedno ili jedna od ugovornih strana ukoliko se ugovorne strane tako saglase.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 14

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskg pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je ništav.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 17

Eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora, ugovorne strane rješavaće sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogle riješiti na ovaj način, isti će iznijeti za rješavanje pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 18

Ugovor je sačinjen na crnogorskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 19

Ovaj ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo  danom potpisivanja istog od strane obje ugovorne strane, predajom predviđene garancije od strane IZVOĐAČA i predajom uredno potpisanih solo mjenica i mjeničnih ovlašćenja od strane NARUČIOCA.

NARUČILAC	                                                             IZVOĐAČ

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki http://www.kontrola-nabavki.me

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama