# CRNA GORA

# OPŠTINA ŠAVNIK

-Sekretarijat lokalne uprave-

# Br. 03-352-UPI -26/1

# Šavnik, 06.06.2016.god

# URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU  POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA- RIBNJAKA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ: 38/1/2 i 37/1/2  KO KOMARNICA,

U PUP-u OPŠTINE ŠAVNIK DO 2020.godine, U ŠAVNIKU

# PODNOSILAC ZAHTJEVA: Kasalica Zdravko,  Šavnik.

PRAVNI OSNOV: Pravni osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova sadržan je u članu 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i PUP-u opštine Šavnik do 2020.godine, usvojenom Odlukom o donošenju PUP-a opštine Šavnik do 2020. godine (,,Sl. list CG’’– opštinski propisi br. 11/14).

POSTOJEĆE STANJE: Katastarske parcele broj 38/1/2 i 37/1/2 KO Komarnica, posjedovni list broj 104 KO Komarnica

PLANIRANO STANJE: PUP-om opštine Šavnik, Kriterijumi i smjernice za izgradnju i rekonstrukciju objekata i izvođenje radova na prostorima za koja se ne planira donošenje lokalnog planskog dokumenta, uređenje teritorije sela i izgradnja objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

1) Pravila građenja sa smjernicama sa urbanističko-tehničkim uslovima za uređenje i izgradnju prostora.

- U cilju povećanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje važno je da naselja budu locirana i da se razvijaju periferno u odnosu na velike površine poljoprivrednog zemljišta.

- Ribnjake je moguće graditi na svim vodotocima-potocima, rječicama i rijekama, čiji kvalitet zadovoljava uslove za uzgoj ribe, uz uslov da se ne ugrožava obavljanje ostalih vodoprivrednih djelatnosti.

- Da bi se vodotok mogao koristiti za uzgoj ribe, mora da zadovoljava sljedeće zahtjeve u kvalitativnom i kvantitativnom smislu :

- Odgovarajući fizičko-hemijski sastav vode – sadržaj rastvorenog kiseonika 8-11 m3/l, pH neutralna ili slabo alkalana u granicama od 7-8, temperature od 8-16 °C

- Bakteriološka ispravnost vode,

- Radiološka ispravnost vode,

- Stabilan priliv vode,

- Tehnoekonomska opravdanost korišćenja vode

Za izgradnju malih ribnjaka mogu se koristiti korita potoka i rječica, uz izvođenje manjih zemljanih i građevinskih  radova.

Za veće ribnjake potrebno je izgraditi sljedeće objekte:

- Vodozahvat - u koritu rijeke kao poprečna građevina, kao klasična kaptaža sa skretanjem vode ili kao kaptaža sa crpnim postrojenjem,

- Sistem dovodnih kanala – kanal ili cjevovod,

- Predtaložnik – na kraju dovodnog kanala, umiruje dotok vode i staložavanje pijeska, šljunka i drugoh materijala,

- Proizvodni objekti – dimenzionišu se prema kapacitetu ribnjaka-mrestilište, mladičnjak, matičnjak i tovilište,

- Odvodni kanal,

- Taložnik za iskorišćenu vodu na kraju kompleksa

- Proizvodni objekti na ribnjaku

Nove objekte graditi u skladu sa visokim stepenom zaštite prirode, bez ugrožavanja vodotokova, sa primjenom visokih tehnologija i zaštiti zemljišta, vode, vazduha, flore i faune.

# Katastarska parcela:

- Broj: 38/1/2 i 37/1/2 KO Komarnica

- Gabarit: pravilan

- Površina parcela: 5468m2.

- Regulaciona linija: linija putnog pojasa

- Građevinska linija:

Minimalna udaljenost građevinske od regulacione linije je 5 m .

Parcela mora imati obezbijeđen direktan pristup sa javne površine kolske ili makar  pješačke saobraćajnice.

# Poslovno-proizvodni objekat -ribnjak

- Dimenzije objekta u osnovi:11.90 m x 33.73m

- Spratnost : P

- Poslovno proizvodni objekat sa mrestilištem površine 24m²

- Priručni magacin 15m²

- Spratnost  P

- Konstruktivni sistem: Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju vodeći računa o važećim pravilnicima i propisima iz ove oblasti:

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton („Sl. list SFRJ“,broj 11/87);

- Voditi računa da kade za uzgoj ribe budu zaštićene od uticaja najvišeg nivoa rijeke

- Prateći objekat uraditi od betonskih blokova sa fasadom od produžnog maltera. Krovnu  dvovodnu  konstrukciju uraditi od drvene građe, prekrivač uraditi od pocinčanog lima odgovarajućeg nagiba, radi sigurnosti od sniježnih padavina

Pri izradi glavnog projekta moraju se poštovati tehničke preporuke EPCG i to:

-     Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

-     Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

-    Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

-   Tehnička preporuka TP-1b- distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

# Oblikovanje prostora i primjena materijala:

-  U oblikovnom smislu objekat uklopiti u okolni ambijent i to upotrebom kvalitetnih materijala, savremenim arhitektonskim rješenjima i dr.,

- Arhitektonski izgled i obradu objekta prilagoditi njegovoj namjeni i građevinskom nasljeđu.

# KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Šavnički kraj se nalazi u zoni planinskog kontinenetalnog klimatskog pojasa. Srednje godišnje temperature kreću se od 3°C u visokoplaninskim zonama do 8°C u Šavniku. Broj dana sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 10°C kreće se od 100 do 140. Maksimalna količina padavina je u kasnoj jeseni i izrazitim minimumom u julu mjesecu. Broj dana sa sniježnim pokrivačem višim od 30cm kreće se od 20 u najnižim do preko 180 u najvišim predjelima.

# USLOVI ZA GEOTEHNIČKE I SEIZMIČKE RADOVE:

Kod izrade projektne dokumentacije obavezno koristiti rezultete seizmogeološke seizmičke mikrorejonizacije iz elaborata seizmičke mikrorejonizacije područja Šavnika. U skladu sa tim sve konstruktivne elemente objekta računati na 7 0 MKS.

# USLOVI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Otpadne vode  sa lokacije moraju se prečistiti na lokaciji, do kvaliteta voda u recipijentu  propisanog važećom zakonskom regulativom. U potoke i rijeke  smiju se ispuštiti  samo čiste atmosferske vode, kao i prečišćene otpadne vode, takve da se ne ugrozi klasa vode  u recipijentu.

# TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Gradjevinska dozvola  izdaje se  rješenjem na osnovu sledeće dokumentacije: idejnog , odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izradjenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj  digitalnoj formi: Projektno - tehničku dokumentaciju uraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13  39/13 i 33/14) i Pravilnika o načinu izrade , razmjeri  i bližoj  sadržini  tehničke dokumentacije     (,, Sl. list CG” , broj 23/14) .

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti sve potrebne instalacije. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

1.  Po osnovu ovih uslova investitor je dužan da, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole, uz ovjerenu projektno-tehničku dokumentaciju (idejni ili glavni projekat) dostavi:

-  dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na parceli na kojoj se vrše građevinski radovi,

-  saglasnosti izdate od strane nadležnih organa u skladu sa posebnim propisima.

2. Investitor građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole, revidovanog glavnog projekta i dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno oporemanje  na osnovu člana 66 i 105 Zakona o  uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14).

Glavni projekat,  izrađen u deset primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj  digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova je  kopija plana.

Investitor je dužan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole riješi sve imovinsko-pravne odnose.

# OBRADILI:		                                                                             v.d SEKRETAR-a,

# Jagoš Tomić                                                                                             Dušan Radanović

# Jelena Milatović

# DOSTAVLJENO:					                              ,

1x Imenovanom

1x Uz predmet

1x arhivi