CRNA GORA

OPŠTINA ŠAVNIK

-Sekretarijat lokalne uprave-

Br.03-352-UPI-10/1

Šavnik,  05.04.2016. god.

INVESTITOR : OPŠTINA ŠAVNIK

OBJEKAT : Izgradnja stubne trafostanice ( STS 10/04 kV, 160 kVA )

LOKACIJA: Komarnica

KATASTARSKA PARCELA : 3/2, posjedovni list broj 114 KO Pošćenje

Na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Odluke o donošenju Prostorno Urbanističkog  plana Opštine Šavnik („Sl. list CG“- opštinski propisi br. 11/14 ) i podnijetog zahtjeva Opštine Šavnik 03-352-UPI-10 od 29.03.2016.god, Sekretarijat lokalne uprave,  izdaje:

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

Za izgradnju stubne trafosatnice za STS 10/04 kV, 160 kVA, sa uklapanjem u postojeću NN mrežu.

Lokacija

Na ovoj lokaciji, a u cilju poboljšanja napajanja električnom energijom dijela sela Komarnice ( kanjon Nevidio),  potrebno je da se montira tipska stubna trafostanica STS 10/04 kV, 160 kVA, sa uklapanjem u postojeću NN mrežu.

Lokacije budućih objekata se nalaze u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Šavnik u trećoj građevinskoj zoni.

U skladu sa smjernicama PUP-a za izgradnju infrastrukturnih objekata (SISTEM ELEKTROSNADBIJEVANJA) - gradnja novih transfomatorskih stanica 10/04 kV, sa tehničkom preporukom TP1 b ED, a za potrebe investitora, u cilju poboljšanja kvaliteta snabdijevanja  električnom energijom, pristupilo se izradi ovih uslova za postavljanje objekta tipske stubne  trafostanice.

Lokacije planiranih objekata moraju da omoguće lak pristup mehanizacije i vozila objektu u fazi eksploatacije objekta.

Rješavajući po podnijetom zahtjevu,  a u skladu sa navedenim planom pristupilo se izradi ovih uslova za  izgradnju elektroenergetskog objekta STS 10/04 kV, 160 kVA.

Uz zahtjev stranka je  priložila: Situaciju STS 10/04 kV 160 kVA.

Objekat služi za poboljšanje napajanja električnom energijom dijela sela Komarnice    ( kanjona Nevidio).

Stubna trafostanica je tipa slobodno-stojećeg objekta, a u skladu sa tehničkim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu objekta. Postavlja se na željezno - rešetkastom stubu  na propisnoj visini, na katastarskoj parceli broj 3/2 KO Pošćenje.

Konstrukcija

Objekat trafostanice STS10/04kV 160kVA projektovati tako da pozicioniranje i dimenzionisanje elemenata objekta omogući statičku stabilnost i bezbjedno korišćenje za predviđenu namjenu na osnovu tipskog rješenja  proizvodjača ove opreme.

Naročito voditi računa da projektovano rješenje zadovolji statičke analize nosivosti.

Uslovi za geotehničke i seizmičke radove

Kod izrade projektne dokumentacije obavezno koristiti rezultate seizmogeološke i seizmičke mikrorejonizacije iz elaborata seizmičke mikrorejonizacije područja Šavnika. U skladu sa tim sve konstruktivne elemente objekta računati na 8º  MKS.

Meterološki podaci

Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,6º C. Najhladniji mjesec je januar, a najtopliji  jul.

S obzirom da se lokacija Komarnica nalazi na nadmorskoj visini iznad 1000 m i da su izraženi veliki udari vjetrova kao i drugih vremenskih nepogoda, treba voditi računa da je ugrađena oprema prilagođena tim uslovima.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Gradjevinska dozvola  izdaje se  rješenjem na osnovu sljedeće dokumentacije: idejnog projekta, odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izradjenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj  digitalnoj formi:

- Projektno-tehničku dokumentaciju  uraditi u skladu sa članom 79, 80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list RCG, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11  47/11, 5/13, 39/13 i 33/14) i Pravilnika o načinu izrade razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije. (»Sl.list CG«,br.23/14).

PROJEKAT MORA OBAVEZNO DA SADRŽI SLEDEĆE PRILOGE

Opšti dio:

- rješenje o registraciji preduzeća sa licencom za projektovanje , rješenje o vodećim i odgovornim projektantima, ovlašćenje za projektovanje za svakog projektanta, potvrda o medjusobnoj usaglašenosti faza,  kopija urbanističko tehničkih uslova.

Arhitektonski dio:

- projektni zadatak potpisan od strane investitora , opis objekta , bilans površina, geodetsku situaciju postojećeg stanja, snimak postojećeg stanja objekta (ako se radi rekonstrukcija) situaciju planiranog stanja (sa obaveznim analitičkim podacima  o spratnosti, udaljenostima , visinama, granicom urbanističke parcele, uredjenjem slobodnih površina sa ogradom predmetne urbanističke parcele), osnove svih etaža, osnove krova i krovne konstrukcije, dva ili više karakterističnih presjeka , izgleda svih fasada koje se mogu sagledati , karakteristični detalji i šema stolarije.

- Glavnim projektom se definišu svi neophodni gradjevinsko zanatski radovi, zaštite od vode i vlage,  toplotne i zvučne zaštite,  troškovi izgradnje i održavanja objekta i uslovi zaštite susjednih objekata .

Konstruktivni dio:

- Tehnički izvještaj , podaci o lokaciji (uslovima zemljišta i fundiranja, klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, tehnički uslovi za izvodjenje radova na konstrukciji, statički proračun sa specifikacijama armature, grafička dokumentacija, predmjer i predračun radova konstrukcije.

Elektroinstalacije:

- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije od elektrodistribucije Žabljak - PJ Šavnik,  tehnički opis, proračun, predmjer radova i sve potrebne crteže, situacije i osnove),  prema propisima za ovu fazu tehničke dokumentacije

Pri izradi glavnog projekta moraju se poštovati tehničke preporuke EPCG i to:

  - Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

  - Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

  - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

  - Tehnička preporuka TP-1b- distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

Investitor je obavezan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostaviti:

- idejni projekat, odnosno glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u deset primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj u digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu,

- dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu,

- situaciju terena sa ucrtanim planiranim objektom i udaljenostima od postojećih objekata i saobraćajnica na katastarskoj parceli,

- izvještaj o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije,

- dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- dokaze o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 5/13, 39/13 i 33/14).

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su grafički prilozi.

Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole riješi sve imovinsko - pravne odnose.

DOSTAVLJENO:                                   OBRADIO,                         v.d. SEKRETAR-a,

- Investitoru                                            Tomić  Jagoš                           Radanović Dušan

- Urbanističkoj inspekciji,

- a/a