.

# CRNA GORA

# OPŠTINA ŠAVNIK

-Sekretarijat lokalne uprave-

# Br. 03-352-UPI-10/3

# Šavnik, 12.04.2017.god

INVESTITOR: Opština Šavnik

OBJEKAT:    Saobraćajnica od Malog mosta na rijeci Šavnik do priključka na Magistralni put

LOKACIJA : Šavnik, DUP Sjever

PARCELA:    4/1, 33/1 i 25 KO Šavnik

Na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ,,Šavnik-sjever’’(„Sl. list CG“- opštinski propisi br. 23/15) i podnijetog zahtjeva Opštine Šavnik, broj 03-352-UPI-10 od 30.03.2017. godine, Sekretarijat lokalne uprave,  izdaje:

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

Za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice u Šavniku

POSTOJEĆE STANJE

Položaj saobraćajnice definisan je na način da se obezbijedi ulaz u zahvaćeni kompleks stambenih zgrada  dječjeg vrtića i trga Matije Jakića  sa puta Nikšić – Šavnik - Žabljak, formira prsten oko predviđenog kompleksa i opsluživanje istog, kao i prilaz zgradi Skupštine Opštine, Banci, Hotelu, Policiji i dr.

Predviđena saobraćajnica  u postojećem stanju djelimično je asfaltirana, djelimično tucanička, a u jednom dijelu ne postoji.

PROJEKTOVANO STANJE

Saglasno postavkama DUP-a ,,Šavnik-sjever’’, postojeća saobraćajnica je definisana kao sekundarna saobraćajnica.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće saobraćajnice od putne tačke ST 21 do putne tačke ST 25, izgradnja nove saobraćajnice  sa pratećim parkinzima do pirključenja saobraćajnice na magistralni put Nikšić- Šavnik-Žabljak, za čije priključenje će izdati uslove Direkcija za saobraćaj Crne Gore.

Tačna dužina dijela saobraćajnice za rekonstrukciju i dijela za  izgradnju utvrdiće se geodetskim snimanjem terena na licu mjesta.

Predviđeno je da  saobraćajnica bude asfaltirana sa urađenim trotoarima, gdje god je to moguće, a da se pri tom ne ugroze postojeći objekti.

Elementi poprečnog profila

Predviđeni poprečni profil saobraćajnice sadrže kolovoz minimalne širine 5,0 m i trotoar jednostrani ili obostran,i ukoliko postoji mogućnost za njegovo formiranje širine od 1,5 m do 0,75 m.

Uzdužni profil

Uzdužne profile uraditi u skladu sa uslovima na terenu i uslovima odvodnjavanja, vodeći računa o kotama pristupnih ulica.

Posebnu pažnju obratiti nivelacionom odnosu zatečenih objekata i prilazima, bilo kolskim, bilo pješačkim.

Poprečni nagib saobraćajnice formirati tako da obezbjeđuje odvodnjavanje i zadovoljava ostale elemente puta.

Trasu saobraćajnice koja se rekonstruiše i situaciono i nivelaciono voditi na način da se zatečene saobraćajnice uklope u novoprojektovano rješenje.

Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje

Nivelaciono rješenje projektovanih saobraćajnih površina uslovljeno je postojećim objektima, terenom i kotama ivičnih sadržaja. Niveleta saobraćajnice je projektovana na način da se ostvari veza sa postojećim saobraćajnicama, a da pri tom podužni nagibi budu takvi da se može izvršiti odvodnjavanje atmosferskih voda sa kolovoza.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Projektom predvidjeti fleksibilnu kolovoznu konstrukciju. Na mjestima gdje se projektuje nova kolovozna konstrukcija predvidjeti je na sljedeći način:

- habajući sloj, AB11   ...................................................................................    	4cm

- bituminizirajući noseći sloj BNS  22  ...........................................................      6cm

- sloj tampona    ............................................................................................        30cm

Ukupno :   40cm

konstrukcija trotoara je sledeća:

beton MB30	          	           12 cm

tampon	          	                       15 cm

------------------------------------------------

ukupno:                                     27 cm

Sve radove treba izvesti u skladu sa Tehničkim uslovima za izvođenje radova.

Saobraćajnu signalizaciju uraditi u skladu sa građevinskim rješenjem. Visina postavljanja saobraćajnih znakova tj. donja ivica saobraćajnog znaka od površine trotoara i odstojanje od ivice kolovoza do najbliže ivice znaka  uraditi u skladu  sa standardima.

Horizontalnu signalizaciju tj.poprečne oznake na kolovozu obilježiti bijelom reflektujućom bojom, a sve u skladu sa Saobraćajno - tehničkim uslovima izdatim od strane Direkcije za saobraćaj Crne Gore.

Na pješačkim prelazima predvidjeti izgradnju rampi za osiguranje pristupačnosti osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a u skladu sa standardima JUS U.A9.201 i JUS U.A9.202

U zavisnosti od nivelacionog rješenja saobraćajnice, predvidjeti ili rekonstrukciju postojeće konstrukcije u smislu njenog ojačavanja presvlačenjem slojem BNS 22 i habajućim slojem AB 11, ili novu konstrukciju.

Trotoare predvidjeti od betona NB 30 i prefabrikovanih elemenata.

Za oivičenja kolovoza predvidjeti ivičnjake 20/24, osim na pozicijama kolskih ulaza, gdje je neophodno predvidjeti oborene ivičnjake 18/24.

Posebno prikazati način izvođenja kolovozne konstrukcije na kontaktu nove i postojeće, kako ne bi došlo do diferencijalnih slijeganja i pucanja asfalta.

Analiza prirodnih karakteristika

Uslovi za geotehničke i seizmičke radove

Prema planu makroseizmičke rejonizacije prostora Crne Gore, plansko područje se nalazi u zoni 8 (osmog) stepena MCS maksimalnog intenziteta očekivanog potresa.

Meteorološki podaci

Šavnički kraj se nalazi u zoni planinskog kontinenetalnog klimatskog pojasa. Srednje godišnje temperature kreću se od 3°C u visokoplaninskim zonama do 8°C u Šavniku. Broj dana sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 10°C kreće se od 100 do 140. Makslimalna količina padavina je u kasnoj jeseni i izrazitim minimumom u julu mjesecu. Broj dana sa sniježnim pokrivačem višim od 30cm kreće se od 20 u najnižim do preko 180 u najvišim predjelima.

USLOVI OD INTERESA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Kroz projekat uređenja prostora potrebno je obraditi i aspekt očuvanja i oblikovanja sredine kao dispoziciju elemenata urbane opreme, vizuelnih komunikacija i likovnih intervencija u prostoru.

Prije početka radova Investitor je dužan da pribavi saglasnost za izvođenje predmetnih radova u okvirima nadležnosti: Elektrodistribucije Žabljak, D.O.O.,,Komunalne djelatnosti’’ i Telekoma Crna Gora.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Gradjevinska dozvola se izdaje na osnovu idejnog, odnosno glavnog projekta izradjenog u dest primjerka od kojih je sedam u digitalnoj formi.

- Projektno-tehničku dokumentaciju  uraditi u skladu sa članom 79,80 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list RCG,br.51/08) i čl. 23,24 i čl. 254-260 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije. (»Sl.list CG«,br.23/14).

PROJEKAT MORA OBAVEZNO DA SADRŽI SLEDEĆE PRILOGE:

Opšti dio:

- rješenje o registraciji preduzeća sa licencom za projektovanje , rješenje o vodećim i odgovornim projektantima, ovlašćenje za projektovanje za svakog projektanta, potvrda o medjusobnoj usaglašenosti faza , kopija urbansitičko tehničkih uslova.

Arhitektonski dio:

- projektni dodatak potpisan od strane investitora , opis objekta , bilans površina, geodetsku situaciju postojećeg stanja, snimak postojećeg stanja objekta (ako se radi rekonstrukcija) situaciju planiranog stanja (sa obaveznim analitičkim podacima  o udaljenostima , visinama, granicom urbanističke parcele, uredjenjem slobodnih površina sa ogradom predmetne urbanističke parcele),

Konstruktivni dio:

- Tehnički izvještaj , podaci o lokaciji (uslovima zemljišta i fundiranja, klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, tehnički uslovi za izvodjenje radova na konstrukciji , statički proračun sa specifikacijama, grafička dokumentacija, predmjer i predračun radova konstrukcije.

Vodovod i kanalizacija:

- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije  prema propisima za ovu fazu  tehničke dokumentacije. Voditi računa da se otpadne vode sakupljaju na propisan način, kako ne bi ugrožavale okruženje ( područja vodoizvorišta i sl.).

Elektroinstalacije:

Pri izradi glavnog projekta moraju se poštovati tehničke preporuke EPCG i to:

-     Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

-     Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

-     Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

-    Tehnička preporuka TP-1b- distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

- deset primjeraka ovjerene i revidovane tehničke dokumentacije (idejni ili glavni projekat) od kojih je sedam primjeraka u digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu  radi ovjere prema važećem zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

- dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo , idejni, odnosno glavni projekat u skladu sa članom 71. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

- do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole neophodno je regulisati imovinsko pravne odnose na katastarskim parcelama koje su u zahvatu trase predmetne saobraćajnice.

- uz tehničku dokumentaciju treba priložiti dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na gradjevinskom zemljištu.

Glavni projekat treba da sadrži

TEKSTUALNI DIO

1. Tehničko obrazloženje

2. Numeričke podatke za obilježavanje trase

3. Predmjer i predračun radova

4. Tehnički opis radova

GRAFIČKE PRILOGE

1. Situacioni plan        R 1:250

2. Uzdužne profile      R 1:100/1000

3. Poprečne profile     R 1:100

4. Orijentacione poprečne profile R 1:50

5. Detalje

6. Nivelacioni plan R 1.250

7. Horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju

Sastavni dio ovih uslova su Saobraćajno- tehnički uslovi izdati od strane Direkcije za saobraćaj  Crne Gore i izvod iz DUP-a ,,Šavnik-sjever’’.

DOSTAVLJENO:  Investitoru, u spise predmeta  i  arhivi.

OBRADILI:	                      v.d. SEKRETAR-a,

Jagoš Tomić                                                                                  Dušan Radanović

Jelena Milatović